附件1

重庆两江新区地质灾害防治规划

编制说明

（2018～2020）

重庆两江新区管理委员会

重庆市国土资源和房屋管理局两江新区分局

目    录

第一章  两江新区基本概况	1

1.1交通位置	1

1.2社会环境	2

1.3 气象水文	3

1.4 地形地貌	4

1.5 地质构造	5

1.6 地层岩性	6

1.7水文地质条件	7

1.8新构造运动和地震	8

1.9 两江新区城市总体规划概况	9

第二章  组织准备、技术准备情况	10

2.1 组织准备	10

2.2 技术准备	11

2.3 规划编制阶段	11

第三章  地质灾害的基本特点	12

3.1地质灾害点总数、类型、规模及分布	12

3.2 分布规律	13

3.3 主要特点	14

第四章  地质灾害的研究程度	14

4.1 地质灾害的形成条件	14

4.2 地质灾害的发展趋势	15

第五章 易发区划分原则与方法	15

5.1 分区原则	15

5.2 分区评价系统的建立	16

5.3 地质灾害易发程度分区评价	18

第六章  防治区分区划分原则与方法	18

第七章  防治任务确定的依据、可行性论证	19

7.1 规章制度建设	19

7.2 逐步开展地质灾害防治工程	19

7.３加强监测新技术、新方法的研究	20

第八章  经费预算情况及相关问题说明	21

8.1经费预算分解	21

8.2 需要说明的问题	24

第九章  其他需要说明的问题	24

前    言

为配合两江新区管理委员会的《建设“落实新发展理念示范区”三年行动计划（2018年－2020年）》，《重庆两江新区地质灾害防治规划》(简称《规划》)由两江新区管理委员会牵头、重庆市国土资源和房屋管理局两江新区分局承担组织实施，委托重庆市地勘局南江水文地质工程地质队负责规划调查及规划编制的具体工作。

本次规划工作是在全区范围内地质灾害调查的基础上开展的，工作中充分考虑地质灾害点调查的实际情况，进行了地质灾害易发程度分区和地质灾害防治分区的划分，提出了规划期内两江新区地质灾害防治工作的主要任务，并进行了投资估算。现就规划研究编制情况说明如下：

# 第一章  两江新区基本概况

## 1.1交通位置

两江新区全域规划总面积1200km2，现直管范围638km2，由于行政区划原因，实际管辖范围443km2。涉及到重庆市江北区、渝北区、北碚区三个行政区部分区域，及原北部新区、两路寸滩保税港区、两江工业园区等功能经济区。

两江新区位于重庆市主城区，交通条件好，有绕城高速穿过行政区区域， 201国道、沪渝高速以及其他市政交通干道通过部分区域，长江沿岸水运便利。

图1.1　　　两江新区交通位置图

## 1.2社会环境

两江新区全域规划总面积1200平方公里，目前直管范围共21个建制镇和街道，总面积约638平方公里，常住人口约350万人。“十三五”期间，两江新区预计在“311”产业体系中，三大优势支柱产业将继续优化提升，汽车产业实现产值5000亿元；电子信息产业实现产值3000亿元；装备制造业实现产值1500亿元。培育壮大十大战略性新兴产业，新能源及智能汽车实现产值1000亿元；电子核心部件实现产值800亿元；云计算及物联网、可穿戴设备及智能终端、通用航空、生物医药及医疗器械分别实现300亿元产值，机器人及智能装备、能源装备、节能环保、新材料分别实现200亿元产值。

随着经济建设的不断发展，各种重大基础设施工程的开展，人为诱发的地质灾害增多，如何防范地质灾害，减少人为诱发的地质灾害，降低地质灾害造成的生命财产损失，增加监测预警的可靠度，是新区地质灾害防治工作中急需解决的问题。

## 1.3 气象水文

两江新区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候特点显著。具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。常年平均气温17.3℃。极端最高气温40℃,极端最低气温–2℃左右。常年平均降雨量1100毫米左右，平均日照1340小时左右，平均无霜期319天。2004年的气候属于正常年，年平均气温17.1℃，年内最高温度38.8℃，最低温度1.0℃。1月、2月、3月的月平均温度均高于历年同期的温度，冬暖明显，入春回暖快。

该区气候受地势变化影响，立体气候特征显著。随着海拔高度升高，气温相应降低，降雨量逐渐增加。气温具体表现为山区低、河谷高，中丘、浅丘介于山区与河谷之间。长江、嘉陵江河谷最高，平均气温≥18.5°C；后河、朝阳河、御临河等河谷地区为18.0°C～18.5°C；低山区14.0～17.0°C；中山区14°C以下。年降雨量分布地区差异大体是由东南向西北逐渐增多，丘陵一般。西北偏多，为多雨区，南部偏少，东南部最少，为少雨区。长江河谷年降水量1000mm左右，嘉陵江河谷1050～1100mm，浅丘、平坝区一般为1100～1150mm，低山区一般年在1150mm左右，西北部中山地区年降水量可超过1200mm。

区内河流水系发育，境内河流众多，属长江及嘉陵江水系。长江是区内第一大河流，嘉陵江是第二大河流。区内一级支流有黑水滩河、后河、御临河，它们都由北向南流经区境，最终汇入嘉陵江和长江。

长江：最长段从郭家沱街道入境，在鱼嘴镇井池村出境，境内长16.8km。据寸滩水文站资料，年平均流量为1.15×104m3/s，最大流量为8.57×104m3/s，最小为0.227×104m3/s ，两者变幅近40倍。多年平均水位163.39m，最低水位158.5m，常年洪水位187.39m，特大洪水位193.11m，枯洪水位变幅29～35m。江水平均含沙量1.28kg/m3。2～3月份最低，为0.022kg/m3；7～8月份最高，为6.15kg/m3。年平均输沙率为12.1T/s。低水位时江面宽500～600m，洪水期江面宽800～1200m。

嘉陵江：多年平均流量685.1亿m3，最大流量44800m3/s，最小流量242m3/s。一年内径流分配不均，大部分集中于5～10月，丰水年径流量789.0亿m3。据北碚水文站资料，嘉陵江多年平均水位为175.94m，20年一遇的洪水位203m，特大洪水位214.0m(1981年7月)，枯、丰季水位变幅达20m左右，对岸坡侵蚀影响显著。

## 1.4 地形地貌

两江新区地处重庆主城区长江以北、嘉陵江以东，包括江北区、渝北区、北碚区三个行政区部分区域，及重庆北部新区、两路寸滩保税港区、两江工业园区等三个功能经济区。两江新区位于四川盆地东部平行岭谷地带，两江新区范围及周边，由西向东分布有中梁山、龙王洞山、铜锣山、明月山四条西北至东南走向的条状山脉与宽谷丘陵交互组成的平行岭谷。山脉之间宽阔的丘陵谷地相对低缓。两江新区红线范围地形主要为山脉之间宽缓的丘陵谷地组成，相对低缓，整体属构造剥蚀丘陵地貌。区内最高处海拔420m，最低处163m。

河流侵蚀作用是河谷两岸地质灾害十分发育的一个主要原因。江水不断下切和侧蚀的结果，不仅为各类地质灾害的发生创造着陡峻的地形条件，江水涨落产生的强大动静水压力是导致岸坡失稳最活跃的外动力因素。

## 1.5 地质构造

两江新区地质构造属扬子准地台川东褶皱带，主要由重庆弧形褶束北段一系列排列有序开阔宽缓的向斜构造组成。区内从西北至东南依次展布有悦来场向斜、重庆—沙坪向斜，大盛场向斜。轴部及翼部主要由沙溪庙组砂岩、泥岩及其组合组成。岩层产状平缓，倾角一般3~15°，两江新区的构造详见图1.5。

图1.5  区域地质构造图

## 1.6 地层岩性

根据现场调查和已有资料，区内出露地层有第四系土层及侏罗系中统沙溪庙组至三叠系下统飞仙关组，第四系和侏罗系沙溪庙组地层为场地内主要地层，分布广泛；侏罗系新田沟组到三叠系飞仙关组主要分布在背斜轴部附近，分布面积较小。第四系土层为人工填土层（Q4ml）、残坡积层（Q4el+dl）及崩坡积层（Q4col+dl），下伏基岩侏罗系中统沙溪庙组砂泥岩，第四系地层主要分布于嘉陵江沿岸河谷和溪河两岸及斜坡上(见表1.6)。

其中侏罗系珍珠冲组和自流井组以及沙溪庙组地层岩性以易风化、遇水极易泥化的泥岩为主，其间夹硬质砂岩、长石石英砂岩，且分布于低山边缘斜坡地带，是滑坡等地质灾害的多发地层。

表1.6　　两江新区地层简表

| 地层单位 | 厚度 (m) | 岩土体工程地质特征 |
| --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 |  | 岩性简述 |
| 新 生 界 | 第 四 系 | 全 新 统 |  | Q4edl | 0～6 | 坡、残积层及人工堆积层。 |
|  |  | 更 新 统 |  | Q4al | 0～10 | Ⅰ、Ⅱ级阶地河流冲积相堆积层。与下伏地层为不整合接触。河床、河漫滩冲积层：上部灰色、棕黄色粉砂土，亚粘土及泥砂，下部砂砾层。 |
| 中 生 界 | 侏 罗 系 | 上 统 | 蓬莱 镇组 | J3p | >224 | 上段以浅灰、灰白色厚层状细粒砂岩为主，夹紫红色含钙质结核的泥岩、粉砂岩；下段以紫红色泥岩、粉砂质泥岩为主夹灰白色细～中粒的砂岩。 |
|  |  |  | 遂宁组 | J3sn | 455-509 | 上部鲜红色砂质泥岩与细砂岩、粉砂岩不等厚互层；中下部棕红色泥岩夹粉砂岩；下部砖红色砂岩透镜状角砾岩。 |
|  |  | 中 统 | 上沙溪 庙组 | J2s | 996～1324 | 暗红色、紫红色泥岩，砂质尼岩为主，夹不等厚或透镜状的薄～厚层状长石砂岩、粉砂岩，含钙质团块及钙质结核。 |
|  |  |  | 下沙溪 庙组 | J2xs | 204～391 | 暗红色、紫红色泥岩，砂质尼岩，夹黄灰色岩屑长石砂岩，顶为灰黄绿色“叶肢介页岩”，底部为一层黄灰色长石砂岩，称为关口砂岩。 |
|  |  |  | 新田 沟组 | J2x | 109～278 | 上部为灰色、灰绿色粉砂质钙质泥岩夹泥质粉砂岩，紫红色粉砂质泥岩。下部为紫红色、黄绿色粉砂质泥岩、粉砂岩、深灰色页岩夹不稳定的长石砂岩及长石石英砂岩。 |
|  |  | 下 统 | 自流 井组 | J1zl | 172～312 | 上部为泥岩夹中厚层状生物碎屑灰岩、泥灰岩及灰质白云岩；中部为泥岩夹少量石英砂岩、粉砂岩；下部为泥岩夹钙质粉砂岩。 |
|  |  |  | 珍珠 冲组 | J1z | 122～234 | 上部为紫红色、灰绿色、黄灰色泥岩、砂质泥岩为主，夹细粒石英砂岩；下部为灰白色、浅灰色中厚层至厚层状中至粗粒石英砂岩含铁石英砂岩夹砂质泥岩。底部有一层0.4～1m厚的含铁质水云母粘土岩。 |
|  | 三叠系 | 上统 | 须家河组 | T3xj | 318～554 | 灰白色长石岩屑石英砂岩、岩屑石英砂岩夹灰黑色页岩、灰质页岩及薄煤层。底砂岩含透镜状砾岩或菱铁矿结核。 |
|  |  | 中统 | 雷口坡组 | T2l | 0-100 | 灰、黄灰色白云岩、泥质白云岩、灰岩夹盐溶角砾岩。底部为水云母粘土岩（绿豆岩） |
|  |  | 下统 | 嘉陵江组 | T1j | 300-800 | 该组一般可分为4个岩性段：一、三段为灰色～浅灰色薄—中厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，夹少许白云质灰岩；二、四段为灰色—浅灰色中—厚层状白云岩、白云质灰岩为主，夹盐溶角砾岩，含石膏矿。与下伏飞仙关组整合接触。 |
|  |  |  | 飞仙关组 | T1f | 380-480 | 可分4段：一段为灰紫、紫红、灰绿色砂泥质灰岩夹粉砂岩、泥页岩，顶部为介屑、鲕粒灰岩；二段为灰紫、紫色泥页岩夹少量泥质灰岩及生物碎屑灰岩；三段为紫红、紫灰色灰岩为主，夹泥岩、页岩；四段为紫灰、紫红色页岩为主夹少量泥质、介屑灰岩。 |

## 1.7水文地质条件

受区域水文地质条件制约，区内主要赋存有：松散岩类孔隙水、基岩裂隙水。

①松散岩类孔隙水

主要分布在第四系河流阶地砂卵石层及斜坡松散堆积物中，受堆积层厚度、补给条件影响大，多属季节性潜水，主要接受地表水、降水及邻近含水层的补给，并向地形低洼地带排泄。两江岸河漫滩及其粉细砂、砂卵砾石层组成的部分一级阶地的孔隙水，除降雨补给外，与江水涨落形成季节性互补关系，水温、水量受季节性影响显著。该类地下水类型多为重碳酸钙型水或重碳酸钙-镁型水，矿化度小于0.5克/升。该层主要分布于长江、嘉陵江及其支流的沿岸。

②基岩裂隙水

基岩裂隙水广泛赋存于侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）和下沙溪庙组（J2xs）砂岩等地层中，主要接受大气降雨补给，在附近沟谷或低洼处就近排泄，其特点是分布不均一、水量贫乏。故一般情况下，地下水对区内岩土体影响甚微，但在大、暴雨期，地下水补给丰富，其可成为地质灾害的主要诱发因素。另外同时由于工业、生活废水的不合理排放，在沿江岸坡形成坡面散流，并下渗补给地下水，也是诱发地质灾害的主要原因之一。

## 1.8新构造运动和地震

据重庆市1610～1989年300多年的历史地震记录，以及现代地震监测资料，两江新区周围地震多以3级左右为主，震中主要分布于深部基底断裂附近或基底断裂交汇处，区内地震Ⅳ～Ⅶ度区均有分布。深部基底断裂与区域地震活动及震级关系密切，其中，展布于区内深部的华蓥山基底断裂影响较突出，是重要的孕震构造。华蓥山基底断裂的地震震级沿断裂有显著差异，该断裂带及附近5级或5级以上地震主要分布在断裂南端，两江新区周围地震震级多在3级左右，说明华蓥山基底断裂在本区及附近有较好应力释放机制。该基底断裂对两江新区的影响相对较小。

1989年9月9日，重庆市原江北县发生4.2级地震后，紧接11月20日，其统景镇（北纬29°51ˊ，东经106°57ˊ）发生5.2～5.4级地震，震中裂度Ⅶ度，原江北县8个区52个乡镇遭到不同程度破坏，8个区受影响。破坏影响面积为：Ⅶ度区7.4km2，Ⅵ度区151km2，Ⅴ度区978km2。地震造成人畜伤亡、房屋拉裂、倒塌，形成多处滑坡、泥石流、地裂缝等，使构筑物、生活设施遭受破坏，其经济损失达1.5亿元。远离40多公里的重庆市区也受影响，出现多处拉裂。如南岸区盐店湾一高约4m砖砌围墙产生宽98mm、长2.5m拉裂缝。桂花新村一楼房前端产生宽40mm、长5m，上窄下宽状拉裂缝等。

根据《建筑抗震设计规范》（2010版）（GB50011－2010）及《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）的规定，本区地震基本烈度为Ⅵ度。

## 1.9 两江新区城市总体规划概况

根据战略布局和功能定位，两江新区产业布局总体为“一心四带”：“一心”即以江北嘴为主体的金融商务中心，主要集聚银行、证券、保险等区域总部，各类新型金融机构，金融及大宗商品交易市场。“四带”即以直属区和悦来、两路为主体的都市功能产业带，重点布局总部经济、会展旅游、文化创意、服务外包等产业；以两路寸滩保税区为主体的物流加工产业带，重点布局加工贸易、保税贸易、现代物流、临空经济；以水土工业开发区和蔡家为主体的高新技术产业带，重点布局电子信息、生物医药、新材料、机器人、科技研发服务等高新技术产业；以鱼复、龙兴工业开发区为主体的先进制造产业带，重点布局汽车、高端装备、通用航空、节能环保等先进制造业。两江新区城市规划区范围如下图：

# 第二章  组织准备、技术准备情况

## 2.1 组织准备

规划编制工作在两江新区管委会的统一领导下，由重庆市国土资源和房屋管理局两江新区分局具体组织实施，委托重庆市地勘局南江水文地质工程地质队（简称南江地质队）承担编制任务。2017年12月签订委托编制工作协议书，南江地质队提交规划编制方案，国土房管局两江新区分局负责规划工作安排。

成立了由管委会主要负责人、国土房管分局负责人、南江地质队负责人等部门负责人参加的规划编制领导小组，设立领导小组办公室，统一指挥规划编制工作和研究解决规划编制中的重大问题。

## 2.2 技术准备

2018年1月，两江新区国土房管分局和南江地质队开展资料的广泛收集和调研工作。收集了两江新区地形图（1：1万）；收集了《2015年重庆两江新区地质灾害排查报告》，重点收集和野外调查了两江新区有关灾害点资料，并开展了全区范围内的地质灾害点调查、核查工作。

《规划》编制是在新区地质灾害调查与区划的基础上编制的。规划编制广泛收集了全市社会经济、地质、地理环境包括地形、地貌、水文等资料和地质灾害资料。

《规划》编制引用的技术标准为《县（市）地质灾害调查与区划基本要求》（国土资源部国土资环发［2000］01号附件1，2000年1月）、《县（市）地质灾害调查与区划基本要求实施细则》（中国地质环境监测院，2001年3月）和《县（市）地质灾害调查与区划空间数据库系统建设技术要求》（中国地质环境监测院，2001年7月）。

## 2.3 规划编制阶段

2018年1月，依据规划编制方案，承编单位对有关资料进行归纳、分析，对两江新区内地质灾害点展开野外核查、调查工作，在野外工作中，得到了两江新区国土房管分局和镇、街道的大力支持，使得野外工作可以顺利展开和完成。承编单位在资料收集的同时，编制专题研究报告和总体规划文本，修改基础图件，编制规划图件，并即时向两江新区国土房管分局汇报工作进展情况。

# 第三章  地质灾害的基本特点

## 3.1地质灾害点总数、类型、规模及分布

截至2017年两江新区范围内地质灾害排查出的地质灾害点资料，两江新区直管638km2范围内共有地质灾害隐患点124处，滑坡58处，占46.8%；危岩36处，占29.0%；不稳定斜坡25处，占20.2%，库岸5处，占4.0%。险情等级为4处中型，其余均为小型。

截至2017年两江新区范围内地质灾害排查出的地质灾害点资料，两江新区目前实际管辖443km2范围内地质灾害隐患点57处，滑坡15处，占26.3％；危岩（崩塌）32处，占56.1％；不稳定斜坡5处，占8.8％，库岸5处，占8.8%。57处地质灾害隐患点规模等级以小型为主共52处，中型共5处；险情等级以小型为主共54处，中型共3处。

从成因上看，实际管辖区443km2范围内人为因素诱发地质灾害较为突出，人工边坡问题较多，自然斜坡（陡崖）地带发育滑坡、危岩较少；实际管辖区范围以外，自然斜坡（陡崖）地带发育分布滑坡（不稳定斜坡）较多，并发育危岩，滑坡和不稳定斜坡主要分布在背斜山麓斜坡地带，危岩分布于斜坡顶部陡崖地带。滑坡和不稳定斜坡是由斜坡上的松散土体在降雨的作用下受自重影响产生滑动；危岩（崩塌）多分布于坡顶、陡崖地带以及数量较多的崩塌为人工开挖形成边坡，受外倾结构面的影响以及水的作用和差异风化作用产生滑塌和崩塌。

## 3.2 分布规律

1、空间分布规律

两江新区地质灾害受境内地形地貌、地质构造、地层岩性、水文气象及人类工程活动等多种因素影响，其空间分布主要表现在以下几个方面：

（1）条带性

长江、嘉陵江及其支流沿岸，受江河切割、侵蚀和冲刷等水动力作用影响强烈的长江次级支流沿岸地质灾害发生频繁极高；沿条带状展布的背斜斜坡山麓地带地质灾害较为发育；另外就是沿高切坡或高填方修筑的主要公路呈带状密集发育。

在垂向上地质灾害分带性表现为：在相对高差大且上陡下缓的斜坡地带，地质灾害具有明显的垂直分带性。在较陡的斜坡上部常易形成危岩崩塌，产生结构松散的崩积物、残坡积物则堆积在斜坡较缓的中下部，在暴雨或连续降雨的作用下，易形成滑坡，具典型的上崩下滑分布特点。

（2）相对集中性

两江新区境内危岩（崩塌）分布为最多，次为滑坡，随着该区城市、交通、市政工程建设步伐的加快，较多遗留边坡问题突出，形成小规模崩塌；另外该区境内对斜坡扰动破坏的人类工程活动进一步加强，其一方面造成了边坡失稳，另一方面也诱发了各种地质灾害的复活，明显增高了地质灾害的发生频率。

2、时间分布规律

时间分布规律主要表现为汛期突发性、非汛期随机性等。

地质灾害灾情、险情的发生时间集中在汛期，具有明显的季节性，集中在每年的6－10月汛期内，随降雨同步或滞后发生。与降雨量有着直接的联系，如2006年特大旱灾期间，地质灾害灾情、险情的发生较往年明显减少，非汛期地质灾害发生因工程活动具随机性。

## 3.3 主要特点

（1）人为因素诱发地质灾害明显且有增多趋势，主要为开挖边坡、回填边坡等。危岩（崩塌）和滑坡占绝大多数，其次为不稳定斜坡等，规模以小型为主。

（2）地质灾害发生具有明显的季节性，汛期灾害突发性强，危害大。

（3）地质灾害主要分布在沿江、公路沿线、切坡地带，多呈线性条带状密集分布。

# 第四章  地质灾害的研究程度

根据收集前人资料，以及在本次地质灾害调查基础上，进行了全区地质灾害类型划分、地质灾害分布等研究，初步分析了引起地质灾害的基本因素，提出了地质灾害防治预案。综合分析新区地质灾害现状，初步查清了地质灾害的形成条件，明确了地质灾害的发展趋势。

## 4.1 地质灾害的形成条件

滑坡、危岩（崩塌）等地质灾害的发育及分布受多种因素的影响，这些因素综合起来可分为内在因素和外在因素两方面。内在因素主要有：地形地貌、地层岩性、地质构造、斜坡结构类型、地下水等；外在因素主要有大气降水、地表水的侵蚀冲刷、人类工程活动等。本区内主要地层为侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩，根据对两江新区443km2实际管辖范围地质灾害隐患点的调查分析表明，人工开挖形成边坡，因表面泥岩风化造成小规划崩塌有19处，斜坡上部陡崖（砂岩组成）形成危岩13处；河水冲刷形成库岸5处；斜坡上残坡积、崩坡积堆积和人工堆填等形成滑坡或不稳定斜坡20处。

## 4.2 地质灾害的发展趋势

今后一段时期内，随着社会经济的发展，工程建设活动增多，人类工程活动诱发地质灾害呈现增多的趋势，但随着相关部门和镇街对地质灾害的重视和地质灾害防治工作的开展，现有的各种地质灾害将逐步得到治理或采取了防治措施，人民群众对地质灾害的认识不断提高，保护地质环境的意识将得到加强，使得新区地质环境将逐渐向良性方向发展，因地质灾害所造成的人民生命财产损失将逐渐减少。

# 第五章 易发区划分原则与方法

## 5.1 分区原则

1.地质环境条件的差异性原则

任何地质灾害的发生都有它相应的地质背景条件，地质背景条件包括地形地貌、地层岩性、结构构造、水文地质和工程地质等方面，同一级次的易发程度区域，其地质背景条件基本相似。充分研究不同区域控制地质灾害发生、分布规律及危害特征的地质环境条件的差异性，在进行地质灾害易发程度分区时，将发生条件相同或相近的区域划入一个区，把发生条件不同的区域划入不同的区。

2.地质灾害现状分布的相近性原则

在进行地质灾害易发程度分区时，充分考虑地质灾害的现状分布特征，因为地质灾害的现状分布是地质灾害易发程度的直接反应。同一级次的易发程度区域，其地质灾害的现状分布密度应相近。

3.综合分析原则

影响地质灾害易发程度的因素是多种多样的，综合分析原则就是要全面考虑构成易发程度的各因素，以保证所划分的每一个易发区都有特点，独立于其它易发区。在进行地质灾害易发程度的分区时，除了主要考虑以上两个原则外，还要考虑，如人类活动的方式和强度，人类保护自然环境的措施和力度等方面。

## 5.2 分区评价系统的建立

1、评价单元的划分

区内各地域地质灾害发育程度不一，主要是因为各区域发育地质灾害地质环境条件不同，地质灾害的发育，主要受控因素为其所在区域的斜坡地形（坡度、坡高）、岩土特征、次为冲沟，植被（排水、护坡条件），诱发因素主要为人类工程活动和暴雨。故：本次地质灾害易发程度分区，其评价单元按其控制地质灾害发育的主控因子岩土特性和地形地貌单元划分。

2、评价方法

本次对我区地质灾害易发程度分区，采用地质环境条件多因子表现参数综合评价方法来进行。

5.1  参数的选择

5.1.1  各区域单元内现有的地质灾害现状，最直观地表达和反应了该区域地质灾害的易发程度，是评判地质灾害易发程度的第一指标因子。

5.1.2  地质灾害的发育，受控于其区内的坡体形态（坡高、坡度），外部因素（人类工程活动、暴雨等），控制地质灾害发育的以上因子，也为本次评判地质灾害易发程度分区的指标因子。

对选取的各环境地质因子，首先对各因子与区域地质灾害发育程度相关效应作出不利、一般、较有利、有利四级判别。相应给出分值，不利：0分，一般，1分，较有利2分，有利3分对于与区域地质灾害易发程度相关系数紧密的因子，进行分值权重，最后，对各单元各因子效应值进行叠加，评价出地质灾害约三个不同等级易发区。

5.2  地质因子效应分值标准（）

地质因子效应分值标准见表5-1

表5-1             地质条件多因子评价

| 地质因子 | 状况 | 基本分值 | 权重分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状指数 | >5 | 3 | 6 | 各单元地质因子分数叠加，＜10分者为地质灾害不易发区。10~20分为低易发区。20~30分为中易发区。＞30分为高易发区。 |
|  | 1~5 | 2 | 4 |  |
|  | 0~1 | 1 | 2 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
| 岩 性 | 第四系松散土层 | 3 | 6 |  |
|  | 碎裂基岩体 | 2 | 4 |  |
|  | 含软弱夹层岩体页岩 | 1 | 2 |  |
|  | 灰岩、泥岩、砂岩 | 0 | 0 |  |
| 坡高(m) | <50 | 0 | 0 |  |
|  | 50~100 | 1 | 1 |  |
|  | 100~500 | 2 | 2 |  |
|  | >500 | 3 | 3 |  |
| 坡度 | 0~5° | 0 | 0 |  |
|  | 5~15 | 1 | 2 |  |
|  | 15~25° | 2 | 4 |  |
|  | ＞25° | 3 | 6 |  |
| 坡体形态 | 碎裂岩质斜坡、土层斜坡 | 3 | 6 |  |
|  | 超等倾顺向坡 | 2 | 4 |  |
|  | 伏倾顺向坡、顺向坡 | 1 | 2 |  |
|  | 逆向坡、切向坡 | 0 | 0 |  |
| 冲沟和植被 | 发育 | 3 | 1.5 |  |
|  | 较发育 | 2 | 1 |  |
|  | 一般 | 1 | 0.5 |  |
|  | 不发育 | 0 | 0 |  |
|  | ＞50% | 0 | 0 |  |
|  | 25~50% | 1 | 0.5 |  |
|  | 10~25% | 2 | 1 |  |
|  | ＜10% | 3 | 1.5 |  |
| 人类工程活动 | 强烈 | 3 | 6 |  |
|  | 较强烈 | 2 | 4 |  |
|  | 一般 | 1 | 2 |  |
|  | 弱 | 0 | 0 |  |

## 5.3 地质灾害易发程度分区评价

在两江新区直管范围638km2范围：高易发区面积10.9km2，占总面积的1.71%，中易发区分面积77.04km2，占总面积12.08%，低易发区分布面积550.06km2，占总数的86.22%，无不易发区。

在两江新区实际管理范围443km2范围：高易发区面积4.09km2，占实际管理区面积的0.92%，中易发区分面积34.05km2，占实际管理区面积7.69%，低易发区分布面积404.86km2，占实际管理区面积的91.39%，无不易发区。

# 第六章  防治区分区划分原则与方法

1、在综合分析新区地质灾害产生的地质环境和易发区特征的基础上，依据地质灾害（隐患）点的发育现状、规模、稳定性、危害性和人类经济活动情况，结合当前国民经济和社会发展规划，将全区划分为地质灾害重点防治区、次重点防治区和一般防治区三级。地质灾害重点防治区的划分，以定性为主，定量和定性相结合。

2、对于主要处在地质灾害高易发区或中易发区的中心城区、重要基础、交通设施、经济区、城市规划区等，危害大，应作为重点防治区；对于处在地质灾害高易发或中易发区的较多居民居住区和较重要基础设施区，危害较大，应做为次重点防治区；对地质灾害低易发区及其它区内的零星分散居民点及一般基础设施，一般危害较小，作为一般防治区。

# 第七章  防治任务确定的依据、可行性论证

地质灾害防治任务主要包括完善监测预警体系建设、工程治理、搬迁避让、地质灾害巡查核查、应急处置调查等以及地质灾害监测预警新技术、新方法的研究工作，以及相应的规章制度建设。

## 7.1 规章制度建设

根据国家和我市有关地质灾害防治的法律、条规，结合本区的实际情况制定，以规范人类工程活动为重点，有针对性的制定适合本区的地质灾害防治规章。其中以进一步健全和完善新区地质灾害防治的监测预警网络为重点，加强地质灾害防治的忧患意识宣传，加强地质灾害监测，使“三级防治管理体系”、“地质灾害三查制度”及“地质灾害责任追究”等制度进一步系统化、规范化。逐步完成地质灾害规划体系。

## 7.2 逐步开展地质灾害防治工程

针对防治对象、防治区，逐步进行重点地质灾害点的专业监测和工程治理措施，该项工作充分考虑地质灾害点稳定性、危害性和新区现有经济条件的情况下逐步展开。同时在实施主体上进行转变，为最大限度调动受威胁群众防灾减灾的积极性，将实施主体转变为村（社区）一级，由镇政府、街道办事处监管，由两江新区国土房管分局及驻守地质单位提供技术支持，由两并新区管委会提供资金支持，达到“有监管、有资金、有指导、有效果”的“四有”目标，对构成生命、财产严重威胁的地质灾害优先治理，对一般地质灾害采用监测为主，加强群测群防网络。选取重要地质灾害点治理或专业监测的原则是：

1、地质灾害规模相对较大，影响大（如位于城市中心的），影响人数相对较多（一般多于30人），处于基本稳定～欠稳定状态，有局部变形，搬迁费用大、实施困难的，优先考虑采取工程措施治理。

2、地质灾害规模相对较大，影响人数相对较少（少于30人），处于基本稳定～欠稳定状态，则优先考虑专业监测措施。

## 7.３加强监测新技术、新方法的研究

地质灾害专项研究应始终贯彻“科技防灾”的理念，规划期内开展地质灾害防治专项研究工作，主要有以下研究方向：

1、提高自动化防灾水平，实现专业监测自动化。

2、开展应急指挥信息系统的研究，提升信息技术在地灾防治工作中的利用程度，充分发挥信息技术优势，实现地质灾害远程应急指挥，最大限度降低人民生命财产损失。

3、预警预报、风险评估信息系统开发研究，提升信息技术利用程度，提高预测预报的准确性，实现地灾信息化风险评估，改变过去的盲目、被动的防灾模式，实现有的放矢，提升工作效率。

加强监测预警新技术、新方法的研究工作，使地质灾害防治与信息技术相结合，不断提升“科技防灾”水平。

# 第八章  经费预算情况及相关问题说明

## 8.1经费预算分解

根据《重庆市地质灾害防治“十三五”规划》，本规划投资估算由两江新区在规划期内需投入的经费，以及三峡库区后续规划两江新区部分需要投入的经费两部分组成，总计需要地质灾害防治资金总计4692.57万元，其中三峡库区后续规划投资147.6万，排查驻守市局拨款42万，两江新区财政投资4502.97万。另外，本规划的投资仅为用于地质灾害防治的直接费用，不包含由于地质灾害发生所引起的其他间接费用（如临时便道修建、恢复水电、受灾群众安置等）。

8.1.1 两江新区经费预算分解

两江新区在规划期内需要安排的地质灾害调查评价、工程治理、群测群防、专业监测、应急指挥中心二期建设等项目的实施经费预算4502.97万元。各项工作费用估算结果见下表：

| 两江新区地质灾害防治规划费用估算表 |
| --- |
| 年份 | 排查驻守 | 监测预警 | 专业监测 | 应急处置 | 应急指挥中心二期建设 | 地质灾害调查 | 工程治理 | 合计(万) |
| 2018 | 6 | 39.89 |  | 80 |  | 295.3 | 280 | 701.19 |
| 2019 | 6 | 39.89 | 60 | 80 | 400 |  | 2800 | 3385.89 |
| 2020 | 6 | 39.89 | 60 | 80 |  |  | 230 | 415.89 |
| 总计： | 18 | 119.67 | 120 | 240 | 400 | 295.3 | 3310 | 4502.97 |

现对上表进行说明：

１、搬迁避让工程：。两江新区范围以内由于土地规划原因，搬迁避让以征地拆迁为主，故搬迁避让以产生实际拆迁费用为准，不进行估算。

２、工程治理措施：此项措施是针对地质灾害规模相对较大，影响大（如位于城市中心的），影响人数相对较多（一般多于30人），处于基本稳定～欠稳定状态，有局部变形，搬迁费用大、实施困难的，优先考虑采取工程措施治理。

此项措施主要依据2017年静态物价水平进行估算，及两江新区范围内同类型工程实际耗用经费分别估算单个工程的工程治理费用。

截排水沟：综合单价为450元/m³（包括材料费、人工费等）。

挡墙：综合单价为500元/m³（包括材料费、人工费等）。

拦石沟：预计采用人工开挖方式，人工开挖单价为200元/m³。

抗滑桩，综合单价2200元/m³（包括材料费、人工费等）。

锚喷支护：综合单价400-500元/m2（包括材料费、人工费等）。

锚杆支护：综合单价600元/m（包括材料费、人工费等）。

本规划采取工程治理措施的地灾点总计8处，总计投资3310万元。

3、监测预警：

监测预警工程包括专业监测、群测群防以及监测预警能力建设等工程，其中专业监测工程为三峡库区后续规划内容，按照三峡库区后续规划实施，所需资金由三峡库区后续规划资金支持。本规划内的监测预警费工程费用明细如下表：

| 两江新区地质灾害防治规划监测预警费用估算表 |
| --- |
| 年份 | 群测群防 费用(万) | 宣传培训 费用(万) | 监测必需装备 | 手机通讯费(万) | 年度合计（万） |
|  |  |  | 雨具(万) | 喊话喇叭(万) | 测量卷尺(万) | 背包(万) |  |  |
| 2018 | 12.63 | 20 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5.46 | 39.89 |
| 2019 | 12.63 | 20 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5.46 | 39.89 |
| 2020 | 12.63 | 20 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5.46 | 39.89 |
| 合计费用 | 37.89 | 60 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 16.38 | 119.67 |

本次规划监测预警工程预计投资119.67万元。

（1）本次规划群测群防费用为每年发放的监测费用，费用标准为：原北部新区3600元/人.年，其它1500元/点·年。

（2）宣传培训每年举行1期，由监测人和片区负责人参加。

（3）监测必需装备计划每两年购置一批，每批次52套。

（4）全区所有地灾点均纳入群测群防体系，共有57个点，监测人52人，每部手机补贴通讯费标准为原北部新区100元/月、其它50元/月。

（5）规划期内销号的地质灾害点，不再纳入群测群防体系，其监测预警费用由规划实施部门统一调度。

４、应急指挥中心建设

根据两江新区地质灾害应急指挥中心二期建设，预算资金为400万元。

5、区域地质灾害调查

根据《地质调查项目预算标准（2010年试用）》（中国地质调查局）预算资金为295.3万元。

6、地质灾害突发事件应急调查及处置费用：预计240万元（每年80万元，规划期3年）。

7、驻守排查按市局文件标准为：60万元（市局7万/年.人，两江新区3万/年.人，每年驻守人数2人。）

8.1.2 三峡库区后续规划经费预算概况

三峡库区后续地质灾害防治规划期为2018-2020年。包括监测预警、管理费、宣传培训费，由重庆市地质灾害防治中心划拨每年49.2万元，共计147.6万元。驻守排查市局拨款42万（市局7万/年.人，每年驻守人数2人）。

## 8.2 需要说明的问题

1、经费估算是在野外估计需投入工作量的基础上得出的，实际各灾点需投入工作量需经查勘、调查后得出，因此估算经费与实际投资存在一定出入。

2、本《规划》经费估算未考虑物价上涨因素。在工程具体实施年份，因原材料价格变化，投资应有相应变化。

3、本《规划》中对于地质灾害治理项目的工作量为野外调查估计量，随着时间的发展，隐患点规模及险情等级也会不断的发生变化。因此实际治理的工作量与本《规划》中工作量可能会存在一定差异。

# 第九章  其他需要说明的问题

1、《规划》由规划文本、附表和规划附图组成。其中，规划文本包括地质灾害防治规划、规划编制说明二部分组成。

2、规划编制的过程中，对已有地质灾害调查与区划查明的灾害点进行了进一步核实和补充。

3、规划附图二张，附图一套。地质灾害易发区用红、黄、绿三色分别表示高易发区、中易发区、低易发区，地质灾害防治区红、黄、绿三色分别表示重点防治区、次重点防治区和一般防治区，比例尺1:5万；

4、经费概算分地质灾害调查评价、工程治理、监测预警、应急指挥中心建设等项目进行概略估算。