重庆市生态环境局两江新区分局

审查建设项目环评信息公示表

渝环（两江）〔2024〕第50号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年4月23日—2024年4月28日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/

反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 重组蛋白生物新药研究开发 | 重庆市两江新区平和路5号6号楼F1栋2层4/5/6号房 | 重庆科润生物医药研发有限公司 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 拟建项目将租用平和路5号6号楼F1栋2层4~6号房，属于大云工业片区内格力电器（重庆）有限公司、重庆至上机械制造有限责任公司共同建设的配套标准厂房，总占地面积约1739m2，其中4号房为办公区，占地面积约540m2，5号和6号房为实验区，占地面积约1200m2，实验区完全利用原两江新区水星科技大厦北翼厂房开展实验使用的实验设备，项目总投资300万元，其中环保投资约5万元，占比1.67% | 1、废气 本项目产生的废气主要为实验过程产生的有机废气，浓盐酸配置过程产生的酸性废气。 有机废气主要来自于发酵过程、使用甲醇浸泡层析柱以及使用乙腈进行检测时挥发产生（有机物以非甲烷总烃计）。甲醇挥发产生的甲醇、乙腈挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计），以无组织方式排放，通过净化空调系统排至室外。发酵过程在密闭发酵罐内进行，发酵废气主要为CO2，由于每批次使用的葡萄糖、IPTG量很少，因此逸散的非甲烷总烃量极少，浓度较低，随净化空调系统排至室外，无组织排放。 酸性废气（氯化氢）经电泳室通风橱管道收集后汇入发酵罐发酵废气收集管道一起经NaOH溶液装置吸收处理，NaOH溶液浓度为0.2mol/L，容积为60L。 2、废水 本项目实验后第2次清洗废水在消洗灭菌室内酸碱中和槽内混合并灭活后与纯水制备浓水、地面及实验台清洁废水一起排入园内生化池处理后经市政污水管网排入九曲河污水处理厂处理，生化池设计容积800m3，设计处理量150m3/d。 3、噪声 项目营运期的噪声主要来自实验室内仪器设备、离心机、空气压缩机等运行产生的噪声，建设单位对于产生噪声较高的设备采取基础减振、隔声墙体等措施。 4、固体废物 （1）一般固体废物 本项目营运期产生的一般工业固体废物主要为纯水制备产生的废离子交换树脂、空气净化系统更换的废滤网，统一收集后定期交回收单位处理。 （2）危险废物 项目营运期产生的危险废物主要包括实验废液，实验后第1次清洗废水，废实验用品，沾染化学品的废包装材料，菌体碎片，实验最终样品，过期的化学试剂，废劳保用品。危险废物分类收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质的单位处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾统一收集后交环卫部门统一清运。 | 重庆两江新区经济运行局备案（项目编码：2312-500112-04-05-265016） |