重庆市生态环境局两江新区分局

审查建设项目环评信息公示表

渝环（两江）〔2024〕第52号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年4月26日—2024年5月6日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/

反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 汽车软质仪表板生产线3D Mesh工艺项目 | 重庆市两江新区鱼嘴镇泰康路78号 | 重庆伟思泽汽车零部件有限公司 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 安装热熔胶工作站、热压包覆设备各一台 | （1）废水 项目无生产废水，员工通过现有生产线调剂，不新增生活污水，现有生活污水经厂区生化池处理后进入复盛污水处理厂，对环境影响小。 （2）废气 主要有喷胶产生的有机废气，喷胶采用密闭工房，工房顶部设抽气设施，废气经过滤棉+二级活性炭吸附后通过15m排气筒排放。项目废气排放量小，且技改后全厂有机废气排放量基本不变，对周围大气环境质量影响小。 （3）声环境 项目声源主要是喷胶设备及风机，噪声级为 80～90dB（A），采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等措施后，各厂界的昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。 （4）固体废物 生产环节中产生的危险废物主要为废油、废油桶、废活性炭等，分类暂存于现有危废贮存库，定期交由有资质的单位处理。本项目固体废物经分类收集妥善处理后，不会对环境造成危害。 | 重庆两江新区经济运行局备案（项目编码：2401-500105-04-02-131256） |